附件1

保德县2021年“厕所革命”户厕改造任务分解表

| 序号 | 乡（镇）名称 | 改厕村名称 | 改厕数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥头镇 | 郝家里村 | 84 |  |
| 2 | 桥头镇 | 石堎村 | 26 |  |
| 3 | 桥头镇 | 桥头村 | 429 |  |
| 4 | 孙家沟镇 | 郭家占2，木瓜耳1，苇树局8，北山2，沟底塔3、王偏梁5 | 21 |  |
| 5 | 土崖塔乡 | 寨上村 | 40 |  |
| 合计 |  | 600 |  |

附件2

农村户厕改造相关要求

一、卫生厕所基本要求

(一)厕屋。整体结构完整，有墙、有顶，室内清洁，无蝇蛆，无臭，无粪便暴露。

(二)粪便处理。粪便通过直接处理或转运至集中处理点处理，可通过大型三格化粪池，生产有机肥等措施有效杀灭粪便中病原体，达到无害化卫生要求的粪肥可还田利用，不使用粪肥的，可选用符合相关排放标准的工艺进行处理，不对环境造成污染。

二、户厕选址

卫生厕所的厕屋要求入户进院，有条件的地区提倡入室。储粪池所选位置应确保安全，禁止靠近水源。

- 类型选择

根据我县的气候、地形地貌、农业生产方式、生活习惯、经济条件和民俗以及实地考察，可选用完整水冲式、双坑交替式类型厕所，具备经济条件的可选用微水冲、生物降解等厕所新技术、新设备。

- 建造材料选择

建筑材料、预制型产品和厕具产品应当坚固、耐用、结构安全，有利于卫生清洁与节能环保，经材质检测和卫生评价符合相关标准及技术要求;冲水便器要选用节水型便器。

- 技术要求

根据《农村户厕卫生规范》( GB19379-2012)和《农村户厕建设规范》(全爱卫办发[2018]4号)文件要求，各类卫生厕所应达到规定要求。

六、旧户厕的处理

户厕改造后，及时将旧厕封填、拆除，防止农户继续使用，并根据实际情况进行环境卫生整治。新建卫生厕所要加强卫生管理，达到干净、清洁的要求。

附件3

农村卫生厕所新模式

双坑(双池)交替式户厕

1、原理。双坑交替式户厕设有两个坑。先使用第一个坑，粪尿混合进入，定期撒下适量的土覆盖。当第一坑粪便积满时，将此坑封闭做堆肥处理，启用第二坑。第二坑使用方法不变，当其积满时封闭起来，清除第一坑粪便后启用。双坑交替使用。双池交替式户厕是将双坑交替式户厕的坑改进为池体，可以将粪便进行厌氧发酵处理，双池交替使用。双坑(双池)交替式户厕适用于缺水、高寒地区。

2、结构。双坑(双池)形状容积相同，上部预制板留有两个长方型如厕蹲口，蹲口设有盖板，如厕后封闭蹲口。双坑(双池)储粪池各设有一个排气管，厕房建在双坑(双池)上方。

双坑(双池)交替式户厕示意图

3、施工建设要点。

1)坑(池)挖土施工应划线定尺开ロ大小，保持底部为原土层。

2)双坑(池)交替砖砌化粪池要做好防水处理，池体整体及相邻间隔不渗漏。

3)双坑(池)交替预制化粪池回填时，应用素土回填，并夯实。

4)厕房基础要牢固，厕房设计在化粪池上方的预制板应达到坚固耐用。

4、使用维护管理。

1)双坑交替式户厕启用后，根据粪便积累情况，定期撒土，确保堆肥效果。注意观察坑内粪便积累情况，及时封闭换坑。

2)双池交替式户厕启用时，应先加适量水，确保后期粪便进入化粪池液化发酵的需要。需用肥的农户，禁止洗澡水、洗衣水等生活污水进入化粪池。

三格式化粪池户厕

1原理

利用三格化粪池，使粪便在池内经厌氧消化分解，达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的。三格化粪池由相互联通的三个密闭化粪池组成，中间由过管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理处理粪便。

2结构

独立式三格式户厕

1）独立式三格式户由三格化美池和独立的房及便器、排气管组成(图5.1-1)。排气管高度位于房沿之上500mm，内径＞100mm，排气管顶部有防雨帽。

预制厕具产品要求：使用1.5m3玻璃钢三格化粪池，严格按照使用说明按装过粪管、挡板等。厕屋参照双坑交替式。

2)三格式户厕化粪池三格容积比例为2:1:3；三格整体和间隔不渗漏；粪便在一格停留≥20天，二格≥10天，三格≥30天。一格二格间过粪管的下端口位于一格池有效容积高度下1/3处，上端口位于有效容积上限处；二格三格间的过导粪管下端口位于二格池有效容积高度1/2处，上端口位于有效容积上限处。过/导粪管应错位设置(图5.1-2)

3)三格化粪池应严格按照流程设计建造，池体坚固不渗漏，可以砖砌建造、混凝土捣制，也可用预制厕具产品。

4)图5.1-1所示户厕结构主要适用于非寒冷地区。北方寒冷地区可使用图5.1-3所示户厕结构，修建时注意池体深埋，并根据当地冻土层确定埋深，确保化粪池粪便不冻结，冬季可采取加盖秸秆覆盖保暖等临时性措施。

附件4

农村户厕改造知情同意书

在农村，80%的传染病是由于厕所粪便污染和饮水不卫生引起的，而与粪便有关的传染病就有30余种，最常见的有霍乱、痢疾、伤寒、病毒性肝炎等肠道传染病和蛔虫、血吸虫、钩虫等寄生虫病。

为了响应习近平总书记“要来个‘厕所革命’，让农村群众用上卫生的厕所”的号召，更好预防和减少肠道传染病和寄生虫病，通过改厕对粪便进行无害化处理，杀死或减少粪便中的寄生虫卵、致病微生物，减少蝇蛆孳生，阻断疾病传播，改善农村人居环境，保障广大群众的身体健康，同时，增加肥源，提高肥效，促进农业生产，计划在本村范围内开展改厕工作。

经对全村户厕情况的摸底调查，计划将你户确定为本次改厕对象。根据山西省的改厕政策，每户可享受省级财政补助1000元、县级配套3000元，不足部分由农户自筹解决。改厕模式主要有：下水道水冲式、双坑交替式。

如你同意改厕，请确定你户所需改厕模式，并签字确认。

□下水道水冲式    □双坑(双池)交替式

农户签字：

保德县农业农村局

年     月    日

| 附件5 保德县农村户厕改造登记表 |
| --- |
| 乡（镇） |  | 村 |  |
| 户主姓名 |  | 身份证号 |  |
| 户人口数 |  | 改厕编号 |  | 联系电话 |  |
| 改厕模式 | (下水道水冲式 (双坑(双池)交替式 (其他卫生厕所模式（注明具体采取的模式） (三格化粪式 |
| 验收日期 |  | 农户签字 |  |
| 改厕前照片 |  |
| 改厕中照片 |  |
| 改厕后照片 |  |

| 附件6 山西省农村户厕改造村级档案信息表 乡（镇） 村 |
| --- |
| 户主姓名 | 人口 | 改厕类型 | 身份证号 | 改厕编号 | 联系电话 | 验收日期 |

附件7

农村卫生厕所改造竣工验收表

| 户主姓名 |  | 验收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 家庭人口数 |  | 施工单位 |  |
| 家庭住址 |  |
|  | 项目内容 | 综合评价 |
| 产品验收 | 1.蹲便器外观的完好性 | 合格 不合格 |
|  | 2.小便器外观的完好性 | 合格 不合格 |
|  | 3.产品出厂合格证书和产品检验报告（检验报告指标应符合质量、标准要求） | 合格 不合格 |
| 厕屋验收 | 1.地面硬化 | 合格 不合格 |
|  | 2.厕屋四周有墙，门窗齐备 | 合格 不合格 |
|  | 3.屋内无明显臭味，排气管位置高度符合标准 | 合格 不合格 |
|  | 4.原有粪坑已填埋封闭（原粪坑改造利用的除外） | 合格 不合格 |
| 池坑开挖与地基处理 | 1.进行地基处理时，池坑底部应压实并铺设要求厚度的垫层 | 合格 不合格 |
|  | 2.保证开挖或后贮粪池内干燥无积水 | 合格 不合格 |
|  | 3.池坑开挖要达到固定深度，贮尿池深度应达到冻层以下 | 合格 不合格 |
| 便器安置 | 1.蹲便器周围与厕屋地面结合紧密，无渗漏，脚踏位置符合要求 | 合格 不合格 |
|  | 2.大便口对应贮粪池位置合理 | 合格 不合格 |
|  | 3.落尿口、小便器与导尿管连接紧密，无渗漏，倾斜角度符合标准，保证尿液不回流、滞留、存留。 | 合格 不合格 |
| 档案资料 | 一户一档资料完整，村级建立改厕台账，保留相关会议记录，乡镇保存工程相关图片、合同等级验收资料 | 合格 不合格 |
| 农户意见 |  |  |
| 乡镇验收 意见 |  |  |
| 县级验收 意见 |  |  |