保审管函〔2022〕9号

保德县行政审批服务管理局

关于华夏风情（保德）生态环境治理有限公司畜禽粪便综合利用项目环境影响

报告表的批复

华夏风情（保德）生态环境治理有限公司：

你公司报送的《关于“华夏风情（保德）生态环境治理有限公司畜禽粪便综合利用项目环境影响报告表”报批的申请》及相关材料已收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，现对《华夏风情（保德）生态环境治理有限公司畜禽粪便综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、你公司拟在保德县孙家沟镇张家沟村西北500米处新建畜禽粪便综合利用生产设施及配套工程。主要建设内容包括：建设畜禽粪便综合利用生产设施及配套工程、牧草基地、食用菌基地及生产业务用房及道路硬化工程。项目总投资30200万元，其中环保投资约为45万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

- 项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工

作：

- 严格落实施工期扬尘、废水、固废、噪声等污染防

治措施。加强施工期扬尘管控，施工现场应满足“六个百分百”的具体要求，重污染天气预警和采暖季期间，停止各类土方作业和房屋拆迁施工作业；施工废水经处理后重复使用，含油废水或废弃物用容器收集或建小型隔油池进行处理；建筑垃圾和生活垃圾分类收集，无法回收利用的送当地环卫部门指定地点处置。禁止夜间和午休时间施工，避免高噪声设备同时、同一地点施工，施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）要求。

- 严格落实运营期大气污染防治措施。项目运营期产

生的恶臭经引风机、活性炭吸附后进入15 m排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中二级标准要求；粉碎、烘干、筛分、包装过程产生的粉尘经集尘罩、袋式除尘器，废气分别通过15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

- 严格落实运营期污水废水污染防治措施。生产废水

经沉淀池沉淀后回用；生活污水排入旱厕，定期清掏。

- 严格落实运营期噪声污染控制措施。在设备选型时

尽可能选用低噪声设备，采用基础减振、设消音器等措施；运输过程中经过敏感保护目标时要减速慢行、禁止鸣笛确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）I类标准要求。

- 严格落实运营期固废污染防治措施。除尘系统产生

的除尘灰、沉淀池沉渣全部回用于生产，生活垃圾收集后集中运至当地环卫部门指定地点集中处理。设置一座40m2的危险废物暂存间，存放废活性炭、废机油、废油桶、废手套、废棉纱等危险废物，定期交由有资质单位回收处理。

- 严格落实地下水、土壤污染防控措施。根据项目生

产功能单元采取分区防渗控制措施；厂内空地及道路进行硬化及合理绿化，减少区域内水土流失。

7、严格落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量必须满足忻州市生态环境局保德分局核定的总量控制指标，本项目污染物排放总量控制指标为粉尘0.409t/a。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、依据《山西省一枚印章管审批条例》、《保德县相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局保德分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局保德分局负责项目的环境监督检查工作。

保德县行政审批服务管理局

2022年1月24日

抄送：忻州市生态环境局保德分局，山西林海博通环保科技有限公司