# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 保德县鑫源聚储煤有限公司新建年存储70万吨煤场建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2211-140931-89-01-510473 |
| 建设单位联系人 | 王峰 | 联系方式 | 18035195781 |
| 建设地点 | 山西省忻州市保德县孙家沟镇苇树局村东侧0.35km |
| 地理坐标 | （111度9分39.577秒，38度52分32.142秒） |
| 国民经济 行业类别 | G5990其他仓储业 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业 06—其他煤炭采选 069—煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 保德县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1600 | 环保投资（万元） | 29 |
| 环保投资占比（%） | 1.81% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：已进行了行政处罚 | 用地（用海） 面积（m2） | 6696 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类；2022年11月4日，忻州市保德县行政审批服务管理局对保德县鑫源聚储煤有限公司新建年存储70万吨煤场建设项目进行了备案（项目代码：2211-140931-89-01-510473），因此该项目的建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），三线一清单中三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单，就是规划环境准入负面清单。落实“三线一单”根本目的在于协调发展和底线关系，确保发展不超载、底线不突破，具体如下： 2.1 生态保护红线相符性分析 本项目位于忻州市保德县孙家沟镇苇树局村东侧0.35km，项目所在位置不涉及自然保护区、水源保护区、风景旅游区及其他敏感区。 1）与《忻州市人民政府关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（忻政发〔2021〕12号）符合性分析 （1） 生态环境管控单元 对照文件附件1《忻州市生态环境管控单元图》，本项目所在区域为优先管控单元（见附图10）。 其管控要求为：以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。生态保护红线管控原则上按照禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 本项目为储煤场建设项目，不属于大规模、高强度的工业建设项目，已在保德县行政审批服务管理局对本项目予以备案，在严格落实评价提出的环保措施可以做到达标排放，对区域环境影响较小。因此，符合所属优先管控单元管控要求。 （2）忻州市生态环境总体准入清单符合性分析 本项目与忻州市生态环境管控准入负面清单符合性分析见下表。 表1-1 本项目与忻州市生态环境管控准入负面清单符合性分析 管控类别 管控要求 项目情况 符合性 空间布局约束 1、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划要求； 2、石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立的产业园区； 3、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 1、本项目为储煤场建设项目，不属于“两高”项目； 2、本项目为储煤场建设项目，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目； 3、本项目为储煤场建设项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。 符合 污染物排放管控 1、产业集聚区、工业园区要逐步取消自备燃煤锅炉，积极推进“煤改气”“煤改电”工程； 2、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量；国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求； 3、煤炭企业应当按照综合利用和处置煤矸石技术规范要求综合利用和处置煤矸石。 1、本项目生产车间不采暖，办公区采暖采用空调采暖； 2、本项目为储煤场建设项目，不属于“两高”项目；粉尘参照执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）大气污染物排放限值要求。 3、本项目只是储煤，不涉及处理处置煤矸石。 符合 环境风险防控 1、建立健全突发环境事件应对工作机制，提高预防、预警、应对能力； 2、危险废物按规范收集、贮存、转运、利用、处置。 1、环评要求项目建设完成后编制突发环境应急预案； 2、本项目危险废物主要是废矿物油、废油桶，分类收集于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理处置。 符合 资源利用效率 水资源、土地资源及能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求。 水资源利用：本项目水资源消耗主要为员工生活用水、洗车用水，储煤场降尘洒水，用水量较小，不会对当地水资源利用造成较大压力。 能源利用：项目运营期主要能耗为电力，不涉及煤炭资源消耗。 符合 （3）忻州市重点流域普适性生态环境准入清单符合性分析 表1-2 本项目与忻州市重点流域普适性生态环境准入清单符合性分析 管控类别 管控要求 项目情况 符合性 空间布局约束 严格执行《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》相关要求。 2、汾河流域、滹沱河流域划定河源、泉域重点保护区，完成保护区的生态措施，完成流域生态修复的土地资源优化配置，基本建成水资源合理配置和高效利用体系。 本项目拟建厂址不在河源、泉域重点保护区范围内。 符合 3、汾河、滹沱河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。 本项目不属于炼焦、冶炼、洗煤、选矿、造纸、化工、电镀等严重污染水环境的企业。 符合 4、汾河干流河道水岸线以外原则上不小于100米、支流原则上不小于50米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。 本项目距离寺沟河约为2.96km，寺沟河为黄河的一级支流。 符合 5、汾河干流河岸两侧各2公里范围禁止新建炼焦、冶炼、洗煤、选矿、造纸、化工、电镀等严重污染水环境的企业；已建成的严重污染水环境的企业，应当限期改造或者搬迁。 本项目不属于炼焦、冶炼、洗煤、选矿、造纸、化工、电镀等严重污染水环境的企业。 符合 6、严格限制地下水开采，未经有关部门批准，任何单位和个人不得凿井取水。 7、地下水开采按照省人民政府划定的禁采区和限采区实行水量、水位双控制管理。在禁止开采区内，不得新开凿深井；在限制开采区内，不得增加地下水取水总量，并逐年削减地下水取水量；地下水开采区内地下水实际开采量不得超过地下水可开采量，开采强度不得超过地下水补给量。 本项目不涉及地下水开采，生产用水来自于外购水、生活用水均由羊路河村供水管网供给。 符合 污染物排放管控 1、强化黄河流域及重点区域水环境保护和水污染防治。 本项目生活污水用于喷淋洒水，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。本项目无废水排放，对区域水环境基本无影响。 符合 2、禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。 本项目不产生汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣。 符合 3、禁止城乡生活污水、垃圾直接进入河道。新建集中处理污水设施，应当符合脱氮除磷达标排放要求。禁止农田灌溉退水直接排入水体。 本项目产生的生活污水用于喷淋洒水，不外排；生活垃圾委托环卫部门统一处理。 符合 4、汾河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量Ⅴ类及以上标准。 本项目无废水外排。 符合 5、禁止向汾河流域干流、支流及河滩、岸坡、坑塘、溶洞倾倒垃圾、废渣等固体废物或者堆放其他污染物。 6、在汾河流域农田灌溉水体中，禁止倾倒垃圾、废渣等固体废物；禁止浸泡、清洗、 丢弃装贮过油类、有毒污染物的车辆与器具；禁止排放油类。 本项目沉淀煤泥全部作为产品一起外售；生活垃圾委托环卫部门统一处理；废矿物油、废油桶分类收集于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理处置。 符合 7、在汾河流域内从事农副产品加工、规模化畜禽养殖等生产活动的，应当采取有效措施，防止水污染。 本项目不属于农副产品加工、规模化畜禽养殖行业。 符合 环境风险防控 在流域内输送、存贮废水和污水的管道、沟渠、坑塘等，应当采取防渗漏措施。 本项目不涉及流域内输送、存贮废水和污水的管道、沟渠、坑塘。 符合 资源利用效率 水资源应当严格限制使用地下水，合理使用地表水，优先使用中水和再生水，有效涵养和保护地下水。 本项目不涉及地下水开采，生产用水来自于外购水、生活用水均由羊路河村供水管网供给。 符合 2.2 环境质量底线符合性分析 环境质量底线指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。 1）环境空气： （1）例行监测数据 本次评价收集到保德县2022年环境空气质量例行监测数据，2022年保德县PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单公告中二级标准要求，所在地为不达标区。本项目建成后，大气污染物主要为粉尘，严格落实评价提出的环保措施后，运营期粉尘对大气环境影响较小。 （2）特征污染物监测 本次评价委托山西蓝源成环境监测有限公司于2022年12月5日~7日对项目厂址下风向特征污染物TSP进行了现状监测，由监测结果可知，项目厂址下风向村特征污染物TSP现状全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2）地表水环境：本项目距离最近的河流是厂区西侧2.69km的寺沟河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67—2019），参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。本项目无废水外排，对区域地表水无影响。 2.3 资源利用上线 本项目为储煤场建设项目，营运期能源消耗为电，资源消耗为水，通过加强节能管理、使用节能设备，水循环利用等，可降低能源消耗，因此本项目的建设不违背资源利用上线要求。 2.4 环境准入负面清单 本项目为储煤场建设项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019本）》（发展和改革委令第29号），本项目不属于限制类和淘汰类项目。属于允许类。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 3、选址可行性分析 3.1 土地性质 本项目位于保德县孙家沟镇苇树局村东侧0.35km，保德县鑫源聚储煤有限公司持有中华人民共和国不动产权证书（详见附件3），项目所在地为工业用地，符合要求。 3.2 规划符合性分析 1）与保德县生态区划符合性分析 （1）保德县生态功能区划 根据《保德县生态功能区划》，本项目所在区域属于Ⅱ5保德县东部旱作农业与水土保持生态功能单元，保德县生态功能区划图见附图8。 该区保护目标：保护关键是保证流域维系生物多样性的自然环境不遭到破坏和保护地表土壤：①农业生态环境；②荞灌草植被：虎榛子、沙棘、黄刺梅灌丛；③森林植被：油松林、刺槐林。 该区生态系统的保护措施是：①对于水土流失相对较重的区域，实施退耕还林、小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②推动沼气与太阳能清洁能源的建设工程，并将其作为新农村建设的基础性工作，为解决农村环境污染和实现农村经济高效增长创造条件；③科学实施旱作农业，拿出切实有效可行的综合开发方案，以指导农业生态环境建设和促进乡村经济的高效增长；④加强农业技术培训与环保科谱知识的宣传，逐步解决区块内农村中生产、生活过程中产生的污染问题。 项目建成后强化环境管理，对厂区地面进行硬化，厂区四周进行绿化，符合保德县生态功能区划。 （2）保德县生态经济区划 根据《保德县生态经济区划》，本项目所在区域属于本项目位于Ⅲ保德县东北部农工牧综合经济区，保德县生态经济区划图见附图9。 该区发展方向：①土壤资源薄弱区，以恢复草灌植被为主导，发展羊、牛的生态畜牧和干水果经济林产业；②黄土资源丰富，土地条件较好，控制水土流失，宜发展以玉米和谷类为主导的生态型农业经济；③矿产资源的开发要合理布局优化组合发展集约化、规模化、生态化的煤炭开采与加工和建材等产业经济。 该区工业方面的保障措施：①根据资源环境的承载能力实施分散式布局，科学利用其他区域剩余的环境容量，并且要在优化工业经济布局的同时，搞好产业的选择与结构的调整；②目前该区域环境容量资源还有一定的剩余，且该区域有定的矿产资源储备，因此，经济发展的着力点必须放在引进技术含量高，经济效益好，消耗资源与环境容量少的高新产业，才会促进县域经济的健康发展；③采选过程中造成的生态破坏问题，要制定恢复方案，实施高标准工程恢复；并要随着国家产业政策和相关技术规范与标准的改变或更新，进行及时的调整。 项目建成后强化环境管理，资源消耗较少；且制定了严格的环境保护措施，大气污染物排放可以满足相关排放标准要求，生产废水不外排，固废均得到合理利用和处置，符合保德县生态经济区划要求。 3.3 本项目与黄河流域生态保护相关文件的符合性分析 根据《关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》（晋政办发【2020】19号）、《关于加强生态环境保护优化重点产业布局指导意见的函》相关要求:“提升河流沿岸生态缓冲带防护水平。加强河流堤外缓冲隔离防护林带建设，留足河道、湖泊和滨河带保护范围，在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出。汾河及入黄主要支流沿岸堤外 50 米、其支流堤外 30 米范围内实施植树种草增绿,建设绿色生态廊道改善断面水质,保护河流生态空间、优化产业布局。 根据山西省人民政府土地审批文件“关于保德县2021年第四批次建设用地的批复（晋政地字【2022】119号）”和企业的不动产权证书，本项目占地为工业用地，距离本项目最近的河流为西侧2.69km的寺沟河，项目占地符合黄河污染攻坚方案要求，环评要求项目开工前，积极办理水土保持方案和防洪评价等水行政许可事项。 3.4 《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》符合性分析 2022年6月16日山西省生态环境厅发布了关于印发《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》的通知（晋环委办函[2022]4号），本项目与其中相关事项的符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》符合性分析 序号 方案内容 本项目情况 符合性 1 厂区料场路面应实施硬化，出入口应配备车轮、车身清洗装置或者采取其他控制措施。 本项目储煤棚地面全部硬化，厂区出入口建设一座20mx4m全自动封闭式洗车平台，洗车平台配套容积30m3三级沉淀池，沉淀后循环使用，不外排 符合 2 物料装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。 位于全封闭储煤棚内，地面全部硬化；物料装卸时采取移动式雾炮机洒水抑尘 符合 3 物料储存应采用入棚、入仓储存，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。 本项目储煤棚均采取全封闭措施，棚顶设置雾化喷头洒水装置，定期喷洒煤堆表面 符合 4 严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”。 本项目施工期严格落实“六个百分之百”管控措施 符合 3.5 本项目与《忻州市空气质量再提升2023年行动计划》（忻政办发〔2023〕9号）符合性分析 表1-4 本项目与《忻州市空气质量再提升2023年行动计划》（忻政办发〔2023〕9号）符合性分析 主要任务 项目情况 符合性 持续优化调整产业结构和布局 ① 坚决遏制“两高”项目盲目发展；② 加大重污染企业的改造搬迁力度；③ 加大力度淘汰重点行业落后产能。 本项目为储煤场建设项目，不属于“两高”项目；不属于重污染企业；不属于落后行业。 符合 深入推进工业企业污染治理 ① 加大水泥、焦化行业超低排放改造力度；② 深入推进工业炉窑和锅炉综合治理；③ 开展传统产业集群综合整治。 本项目为储煤场建设项目，不属于水泥、焦化行业；不涉及锅炉。 符合 深入推进能源结构调整 ① 严格控制煤炭消费总量；② 持续推进清洁取暖改造，以平原地区、川区谷地散煤清零为目标，积极稳妥推进清洁取暖改造；③ 实施燃煤设施清洁能源替代，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料。 本项目生产车间不取暖，办公室取暖采用空调取暖，不涉及燃煤取暖。 符合 全面推动运输结构调整 ① 持续优化调整货物运输结构，公路运输应使用国六排放标准车辆或新能源车辆；② 加快机动车结构升级，厂内运输和厂内非道路移动机械不得使用国三以下排放标准。 企业外部运输采用国六排放标准车辆；非道路移动机械使用电动汽车、氢能汽车或甲醇汽车。 符合 深入推进城市扬尘综合治理 ① 强化扬尘精细化管控，严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”，推进城市建成区道路吸尘式机械化湿式清扫作业，加大对城市主要市政道路清扫频次，有效提高城市道路清洁水平；② 实施降尘监测考核。 本项目施工期扬尘实施“六个百分之百”，城市道路进行吸尘式机械化湿式清扫作业。 符合 3.6 本项目与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业[2021]635号）的符合性分析 本项目与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业[2021]635号）符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与发改办产业[2021]635号文件符合性分析一览表 序号 晋发改工业发[2021]404号规定 本项目情况 符合性分析 一、 进一步提高思想认识 推进沿黄重点地区工业项目入园和严控高污染、高耗水、高耗能项目，是实现黄河流域生态环境系统治理、源头治理的重要举措，是推动黄河流域高质量发展的有效途径。 本项目为储煤场建设项目，属于仓储项目，不属于工业类项目、不属于高污染、高耗水、高耗能项目 符合 二 全面清理规范拟建工业项目 各有关地区要坚持从严控制，对已备案但尚未开工的拟建工业项目，要指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。 本项目备案还有破碎，实际企业不建设，只是仓储项目，评价认为企业不属于工业类项目，不需要进园区 符合 三 严控新上高污染、高耗水、高耗能项目 各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。 本项目为储煤场建设项目，既不属于高污染、高耗能项目，也不属于高耗水项目。 符合 3.7 保德县禁煤区范围的符合性分析 根据保德县人民政府2018年11月1日发布的关于保德县调整高污染燃料禁燃区（禁煤区）范围的通告，保德县禁煤区范围为：A片区：扶贫办高层移民楼东侧—府前街—宁福路—旧岢保线—玉涛广场—林涛大道围合区域；B片区：西城区全部范围。 调整后禁煤区总面积6.97平方公里，占县城规划建成区面积的50.04%。 本项目位于孙家沟镇苇树局村东侧0.35km，距离保德县县城总体规划西北侧约11km，不在保德县县城总体规划范围内，不在禁煤区范围内。 3.8 《山西省小储煤认定标准》符合性分析 2017年9月13日山西省煤炭工业厅发布了关于印发《山西省小储煤认定标准》的通知（晋煤环发[2017]422号），本项目与其中相关事项的符合性分析见表 1-6。 |

表1-6   本项目与《山西省小储煤认定标准》（晋煤环发[2017]422号）的符合性分析

| 名称 | 《山西省小储煤认定标准》（晋煤环发[2017]422号）规定 | 本项目情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无照或超经营范围擅自从事煤炭经营活动的储煤企业 根据《无照经营查处取缔办法》(国务院令第370号)、《2017年山西省查处取缔无证无照经营专项行动实施方案》(晋查无联办(2017)2号)，凡未依法取得营业执照擅自从事煤炭经营活动的储煤企业;已办理注销登记或者被吊销、撤销营业执照，以及营业执照有效期满后未按规定重新办理登记或延期变更手续，擅自从事煤炭经营活动的储煤企业;营业执照核准登记没有煤炭经营项目的储煤企业，均认定为小储煤企业，予以取缔关停。 | 企业于2022年05月11日取得营业执照，经销煤炭及制品销售。 | 不属于 |
| 2 | 扬尘污染防治未达到规定要求的储煤企业 凡储煤场扬尘污染防治技术措施达不到省环保厅《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》(晋环环评函(2017)102号)技术规范要求目整改无望的储煤企业，认定为小储煤企业。 | 项目车辆及运输采用全封闭箱式货车运输，场内设置洗车平台，煤炭储存于全封闭储煤库中，生产工序在全封闭库房中进行，项目煤炭装卸在密闭车间进行，装卸时进行洒水，场区定期洒水抑尘。本项目符合省环保厅《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》(晋环环评函(2017)102号)技术规范要求。 | 不属于 |
| 3 | 选址不符合布局规划要求的储煤企业 储煤场地洗址不符合当地政府或煤炭管理部门(煤炭经营监管部门)制定的储煤场规划布局要求，不符合当地土地利用总体规划，不能达到资源集约开发和节约利用的要求的储煤企业，认定为小储煤企业。 | 保德县未制定储煤场规划布局要求，本项目选址不违背当地土地利用总体规划，可以达到资源集约开发和节约利用的要求。 | 不属于 |
| 4 | 不按规定要求进行经营备案的储煤企业 未根据《煤炭经营监管办法》(国家发展和改革委员会令第13号)规定在工商行政管理机关办理登记注册后，不向所在地的同级煤炭经营监督管理部门进行告知性备且不按煤炭经营监管部门要求进行整改、不接受监管部门监督管理的储煤企业，认定为小储煤企业 | 保德县行政审批服务管理局于2022年11月4日对本项目进行了备案（项目代码：2211-140931-89-01-510473）， 现正在办理相关环评手续。 | 不属于 |

综上所述本项目不属于小储煤企业。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 地理位置及四周概况 本项目位于山西省忻州市保德县孙家沟镇苇树局村东侧0.35km，项目北侧、西南侧均为空地，西侧为道路，东侧为沟，项目四邻关系图见附图2。 2.2 工程建设内容及规模 本项目总占地面积约6696m2，储煤棚建筑面积5600㎡、办公生活区及化验室建筑面积为150㎡、场地及道路硬化、绿化。本项目年储存70万t/a（最大储配煤量6.5万吨，一月周转一次）。 项目组成及主要建设内容见下表。 表2-1 工程主要建设内容表 工程类别 建设内容 备注 主体工程 储煤棚 位于厂区南侧，占地面积约为5600m2，高20m，全封闭轻钢结构，地面硬化、防渗，内设一套能覆盖全棚的自动喷淋系统，装卸点设一台雾炮机，装卸时启用。大门设置卷闸门。 已建 辅助工程 办公生活区及化验室 二层，占地面积150m2，砖混结构，作为职工日常办公生活场所及化验 已建 地磅 新建一座地磅，位于厂区门口 已建 公用工程 供水 生产用水来自于外购水、生活用水均由羊路河村供水管网供给 -- 排水 员工洗漱废水用于喷淋洒水，不外排 -- 供电 由孙家沟镇供电所供给，厂区内设置1台250kVA变压器 -- 供暖 厂区生产车间不采暖，办公区采暖采用空调采暖 -- 环保工程 废气 道路运输扬尘 车辆限制超载，采用密闭运输；厂区道路硬化，采用国六以上排放标准的车辆；路面定期清扫、洒水降尘；出厂车辆进行轮胎清洗 未建 煤炭储存、装卸粉尘 原料运输均采用密闭厢车。设全封闭储煤场，地面做硬化、防渗处理，内安装一套集成的可覆盖全库的喷淋洒水装置，进行洒水抑尘，并设置一台雾炮机。自动喷淋用于煤堆的日常洒水抑尘，装卸时启动雾炮机，尽量缩小装卸时的高差。 未建 废水 生活污水 员工洗漱废水用于喷淋洒水，不外排 未建 运输车辆清洗废水 厂区出入口建设一座20mx4m全自动封闭式洗车平台，洗车平台配套容积30m3三级沉淀池，沉淀后循环使用，不外排 未建 跑冒滴漏水 四周设置收集渠，汇入收集井，经沉淀处理，回用于抑尘洒水 未建 初期雨水 厂区南侧地势低洼处建设有1座容积为120m3初期雨水收集池，初期雨水经沉淀处理后用于厂区抑尘洒水，不外排 未建 固废 沉淀煤泥 定期清理，自然晾干后暂存于储煤棚，然后全部作为产品一起外售 未建 生活垃圾 厂内设置垃圾桶，定期清运，委托环卫部门统一处理 未建 废矿物油、废油桶 厂区东北侧建设一座20m2的危废暂存间，分类收集于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理处置 未建 噪声 车辆运输 厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等 未建 本项目建设1座全封闭储煤棚，储煤棚长100m，宽56m，高20m，总占地5600㎡，棚内道路占地面积约为600㎡，则有效堆煤面积为5000㎡，设堆煤高度为10m,则储煤棚可储煤6.5万吨。按照平均月周转一次，本项目则年储煤量可达70万吨，可满足项目储配煤需求。 2.3 主要生产设备 本项目主要生产设备及环保设备见下表所示。 表2-2 项目主要生产设备及环保设备一览表 序号 产品名称 规格型号 单位 数量 备注 1 装载机 50型 台 5 / 2 电子地磅 / 台 1 / 3 自动喷淋系统 / 套 1 喷头自动旋转，角度可调，水雾均匀，间歇喷洒。 4 雾炮机 / 台 1 装卸车时启用 5 半挂车 / 辆 5 / 6 洒水车 / 辆 1 / 2.4 产品方案 本项目为原煤储煤场项目，原煤主要来源于周边煤矿，本项目对原煤进行暂存后外售至周边电厂。项目建成后，可年存储煤70万吨。 表2-3 煤质成分表 成分 参数 全水（Mt，%） ＜20 灰分（Aar，%） ＜20 挥发分（Var，%） 21-32 全硫（St，ar，%） ＜0.8 发热量（kcal/kg） ＞4800 2.5 总平面布置 项目厂区位不规则多边形，总占地面积为6696m2，根据企业提供图纸资料，大门位于厂区西北侧，办公生活区及化验室位于大门北侧，储煤棚位于大门南侧，危废间位于厂区东北侧，初期雨水收集池位于厂区南侧。 厂区平面布置详见附图4。 2.6 公用工程 （1）供水：本项目生产用水来自于外购水、生活用水均由羊路河村供水管网供给。 （2）排水：生产工序无废水排放，生活污水主要是员工洗漱废水，用于喷淋洒水，不外排。 （3）供电：供电孙家沟镇供电所供给，厂区内设置1台250kVA变压器。 （4）供暖 ：冬季生产车间不采暖，办公区采暖采用空调采暖。 2.7 资金来源 本项目投资 1600 万元 ，资金全部由企业自筹解决。 2.8 劳动定员及工作制度 劳动定员：项目总定员5人，其中管理人员1人，工人4人。 工作制度：年工作330天，每天1班生产，每班工作8小时。 2.9 水平衡分析 （1）水源 本项目生产用水来自于外购水、生活用水均由羊路河村供水管网供给。 （2）项目用水 本项目用水主要包括办公生活用水、洗车用水、储煤棚喷淋洒水、道路洒水以及绿化用水；具体如下： ①办公生活用水 项目职工人员共5人，年工作330天，职工用水主要为洗漱用水，本项目参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021）中的农村分散式供水的用水定额，生活用水量按70L/人·d计，项目用水量为0.35m3/d、115.5m3/a。 ②洗车用水 本项目建成后，平均每天来往车辆141辆（每辆载重30t），参照《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》(DB14/T1049.3-2021)汽车冲洗用水定额，载重车辆循环用水冲洗用水量按40L/(辆·次),则洗车用水量为5.64m3/d。洗车水20%车辆带走，则洗车补水量为1.13m3/d，循环水量为4.51m3/d。 ③储煤棚喷淋洒水 全封闭储煤棚占地面积为5600m2，设有1套可覆盖全库的喷淋洒水装置，定期进行喷淋抑尘，喷水量按2.0L/m2·次，每天喷水2次，则原料库喷淋用水量为22.4m3/d、（7392m3/a）。 ④厂内道路洒水及绿化用水 根据《居住建筑节能设计标准》（山西省工程建设地方标准DBJ 04-242-2012），保德县采暖期为151天，则非采暖期为214天。 参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中水泥路面用水定额，道路洒水按照0.5L/m2·d，本项目道路硬化面积约486m²，每天洒水2次，则本项目道路洒水用水量为0.49m3/d、160.38m3/a。 本项目厂区绿化面积为460m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021），绿化用水定额按0.28m3/m2•a计（冬季不洒水，绿化时间214d），则绿化用水量为128.8m3/a，0.6m3/d。 （3）排水 ①办公生活废水 本项目生活污水主要为员工洗漱废水，排放系数按0.8计，生活污水产生量为0.28m3/d，污染物主要为 CODcr、BOD5、SS，洗漱废水用于喷淋洒水，不外排。 ②洗车废水 本项目生产过程无外排水，废水来源主要为洗车废水，洗车循环水系数按0.8计，循环水量约为4.513/d，清洗废水直接排放会对周边环境造成污染，因此环评要求建设单位建设一座洗车平台，配套设置有一座30m3三级沉淀池，沉淀后循环使用，不外排。 ③跑冒滴漏水 储煤棚四周设置收集渠，跑冒滴漏水经收集渠收集汇入收集井，废水沉淀后回用于堆场洒水。本项目用（排）水情况见下表，水平衡见下图。 表2-4 工程给排水统计表 序号 项目 用水指标 数量 用水量m3/d 新鲜水用量m3/d 损耗m3/d 回用水量 m3/d 备注 1 生活用水 70L/人·d 5人 0.35 0.35 0.07 0.28 / 2 洗车用水 40L/（辆·次） 141辆 5.64 1.13 1.13 4.51 / 3 喷淋洒水 1.5L/（m2·次） 5600m2 22.4 22.12 22.4 0 每天喷洒两次 4 绿化用水 0.28m3/m2•a 460m2 0.6 0.6 0.6 0 绿化时间214d 5 道路洒水 0.5L/m2·d 486.7m2 0.49 0.49 0.49 0 每天洒水两次 用水量合计 非采暖期：24.69；采暖期：24.09 图2-1 项目运营期水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程简述： 运营期工艺简述如下： 本项目采用载重30t的自卸货车进行原煤运输，货车采用密闭厢车，通过公路运输到本储煤场。煤车入场区于重车场道依序称重计量，称重之后重车行驶至煤棚储煤区卸煤，空车至空车道依序于空车衡称重计量出场。原煤卸车后使用铲车堆存，短暂储存之后直接出售给当地电厂及洗煤厂。 （1）煤炭来源 本项目煤主要来源于周边煤矿，能够充足保障发运需求。在储购煤前，已经在化验室对煤质进行化验，本项目不收储不符合煤炭产业政策的高硫煤、劣质煤等。 （2）储煤方案 本项目采用封闭式储煤棚储存煤，不设破碎、筛分设备，不对煤进行加工。最大储配煤量6.5万吨，一月周转一次。 （3）运输路线 本项目原煤运输货车采用密闭厢车，煤源来自周边各大煤矿，外售至当地电厂，主要通过厂区北侧运煤专线运输。 本项目工艺流程图如下： |
| --- | --- |

|  | 二、主要污染因素分析 根据以上分析，本项目运营期主要污染源及主要污染物汇总见下表。 表2-5 本项目运营期主要污染源及污染物汇总表 污染类别 主要污染源名称 主要污染物产生原因 主要污染物 大气环境 车辆运输 车辆运输过程产生的道路扬尘G1 粉尘 储煤场装卸、储存工序 储煤场装卸、储存过程中产生的粉尘G2 水环境 职工日常办公 员工日常办公生活产生的生活污水W1 CODcr、BOD5、NH3-N、SS 运输车辆 车辆清洗废水W2 SS 初期雨水收集池 厂区初期雨水W3 SS 固体废物 防渗三沉池、初期雨水池 防渗三沉池、初期雨水池沉淀过程产生的煤泥S1 煤泥 生活垃圾 员工日常办公生活产生的生活垃圾S2 废塑料、纸屑等 机械维修 机械维修过程产生的废矿物油S3 废矿物油 声环境 生产设备 本工程主要产噪设备为装载机、运输车辆等，噪声在70-85dB（A） 之间 噪声 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目场地已出具了不动产权证书，占地性质为工业用地，共占地6696m2，建设前为一条荒沟，故不存在土壤污染等遗留环境问题。 经环评现场踏勘，本项目现已建成1座占地面积为5600m2的储煤棚，环保工程均未建设。未办理环评审批手续。根据忻州市生态环境局行政处罚决定书（忻环保德罚字[2023]13号），2023年11月9日忻州市生态环境局对其进行了行政处罚，目前本项目已缴纳罚款，走完正常的处罚流程。现有工程存在的环境污染问题如下： 1、大气污染 现有工程大气污染物主要为道路运输扬尘，煤炭储存、装卸产生的粉尘。经现场踏勘，现有煤炭储库未设置喷淋洒水设施。 2、水污染 现有工程废水主要为洗车废水、生活污水、初期雨水。经现场踏勘，厂区出入口未建立相应的洗车平台、初期雨水收集池。 3、噪声污染 现有工程产噪设备主要是装载机、运输车辆。厂区未对车辆进行定期保养等。 4、固体废物污染防治措施 现有工程产生的固体废弃物主要为沉淀池煤泥、员工生活垃圾、危险废物。沉淀池煤泥经收集后回用于生产，日常生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门统一处理，厂区未建立危废暂存间。 本次环评将对本工程各项排污环节提出相应的环境污染治理措施，使本项目的建设符合相关的环保法律法规。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境质量现状 略。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类），本项目环境保护目标如下表所示。 表3-3 环境保护目标表 类别 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 相对厂址方位 相对厂界距离/km 环境功能区 X Y 环境空气 苇树局村 19513394.281 4305319.084 居民 日常生活 W 0.35 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 运输道路 苇树局村 19513394.281 4305319.084 居民 日常生活 W 0.35 羊路河村 19512543.089 4304208.598 居民 日常生活 S 0.2 地表水 寺沟河 / / 地表水 水体不受污染 W 2.96 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 噪声 运输道路 苇树局村 19513394.281 4305319.084 居民 日常生活 W 0.35 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 羊路河村 19512543.089 4304208.598 居民 日常生活 S 0.2 地下水 500m范围内无集中式引用水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 生态环境 加强绿化 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目运营期产生的粉尘参照执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中表2规定的排放限值，具体为： 表3-4 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2 污染物 监控点 装卸场所、贮存场所 （监控点与参照点浓度差值） 颗粒物 周界外浓度任意点 1.0 备注 周界外浓度任意点一般设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内。 2、厂界噪声排放标准 （1）建筑施工噪声 项目建设期施工噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准，具体取值见下表： 表3-5 建筑施工厂界环境噪声排放标准 dB(A) 时段 昼间 夜间 标准 70 55 （2）厂界噪声 项目营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体取值见下表： 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A) 时段 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 厂界 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），并符合国家和地方环保部门要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知（晋环规【2023】1号），本项目属于G5990其他仓储业，根据工程分析，本项目无有组织大气污染物排放，无废水外排。因此，本项目无需进行总量申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目储煤棚、办公生活区等设置均已建设完成，项目施工期主要为环保设施的建设，施工期环保措施主要如下： 一、大气环境影响分析 施工期对环境空气的影响主要表现为施工扬尘的影响，施工期扬尘的产生环节主要为：环保设施、材料运输、装卸产生的扬尘及施工扬尘； 根据《忻州市空气质量再提升2023年行动计划》（忻政办发〔2023〕9号）有关要求为减少扬尘，本报告要求建设单位采取以下防治措施： （1） 建筑材料运输车辆应采用封闭式厢车，以减少运输的二次扬尘产生，运输车辆进入厂区应在经过运输沿线敏感目标及厂区时，给出限定速度，减轻对周围环境的影响； （2） 施工场地要洒水抑尘；施工期间，扬尘严重时应加大洒水频率。 由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 二、水环境影响分析 （1）施工人员的生活污水 施工期会产生少量的生活废水，主要为施工人员的洗漱废水，这部分用于洒水抑尘，不会对周围环境产生影响。 三、固体废物影响分析 在工程施工过程中，产生的固体废物主要是建筑垃圾、设备包装废物及施工人员的生活垃圾。本报告要求建设单位采取以下防治措施： （1）施工垃圾 本项目产生的施工垃圾主要废弃建筑材料、包装废弃物等，在施工过程中应及时清理厂内的建筑垃圾。 （2）生活垃圾 本项目将产生少量的生活垃圾，建设单位要将此部分生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生影响。 四、施工期噪声环境影响和保护措施 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物资运输的交通噪声；施工期评价提出如下环保措施： （1）合理进行施工工期的安排，夜间禁止施工； （2）定期对机械设备进行维护和保养，使其机械设备良好润滑，车辆消声器完好有效，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；运输车辆应限制车速，尽量减少鸣笛。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1、废气 1）产排污环节及治理设施 项目运行过程废气污染物主要为车辆运输过程产生的道路扬尘G1，储煤场装卸、储存产生的粉尘G2。 2）源强核算过程 （1）G1：车辆运输过程产生的道路扬尘 本项目运输过程排污主要为原材料、产品运输过程中产生的道路扬尘。运输采用30吨新能源汽车箱式汽车，运输过程中道路扬尘和物料散落是主要粉尘污染源。运输道路长按照0.6km。运输路线为水泥路面，路况较好。 参照环境保护部公告［2014］第92号“关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告——《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》”，道路的扬尘排放量计算公式如下： 式中： WRi——为道路扬尘源中颗粒物的总排放量，t/a； ERi——为道路扬尘源中平均排放系数，g/(km·辆)； LR——为道路长度，km，取0.6km； NR——为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，取20000辆/a； nr——为不起尘天数，通过实测（统计降水造成的路面潮湿的天数）得到；在实测过程中存在困难的，可使用一年中降水量大于0.25mm/d的天数表示，取65。 本项目运输道路为水泥道路，为铺装道路，平均排放系数计算公式为： EPi——为铺装道路的扬尘中排放系数，g/km（机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）； Ki——为产生的扬尘中的粒度乘数，g/km。参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表5，TSP取3.23； sL——为道路积尘负荷，g/m2，取20g/m2。 W——为平均车重，t，取30t。 η——为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表6，若洒水2次/天，TSP控制效率66%。 经计算，每辆运输车辆，EPi=538.62g/km； 表4-1 运输扬尘排放量计算结果表 项目名称 Ep(kg/km) LR NR nr WY(t/a) 运输扬尘 0.53862 0.6 20000 65 0.53 经计算，本项目道路扬尘排放量为0.53t/a。 环评要求采取以下措施：①车辆限制超载，采用密闭运输方式，以减少物料抛撒泄漏；②厂区道路全部硬化，采用混凝土进行地面硬化；③派专业人员定期清扫、洒水抑尘2次，保持路面清洁度和湿度。④出入车辆进行轮胎清洗，确保出场车辆不携带煤泥。 （2）G2：储煤场装卸、储存产生的粉尘 本项目原料、产品均在全封闭车间内堆存，故基本无堆场扬尘产生。 只在装卸时，产生一定量的扬尘，装卸扬尘采用清华大学装卸扬尘公式计算： 装卸扬尘：Qz=98.8/6·M·e0.64u·e-0.27w·H1.283 式中：Qz—装卸扬尘量，g/次； U—临界风速，m/s，取大于2m/s； W—物料湿度（%），10%； M—车辆吨位，评价取30t； H—装卸高度，评价取3m。 经计算，本项目装卸车过程中粉尘产生量为7.08kg/次。本工程年配煤70万吨，装卸车吨位均按30t考虑，经计算本项目装卸次数为46667次，则堆场起尘量为330.40t/a。 评价要求原料装卸在全封闭储煤棚中进行，地面硬化、防渗，同时设内设一套能覆盖全棚的自动喷淋系统，装卸点设一台雾炮机，装卸时启用。对于对物料装卸加强管理，在装卸原料时要尽量平缓，减少粉尘的散出。在采取上述措施后，粉尘削减量为99%计，则储煤场无组织粉尘排放量约为3.30t/a。 喷淋系统技术参数如下表所示。 表4-2 喷淋系统技术参数 名称 技术参数 射程 大于40m，可调 工作压力 0.8—1.2Mpa 水流量 26—30t/h 喷枪仰角 33度—42度 喷枪摆头范围 0—120度，可调 喷枪摆头频率 1.5—3次/分 喷射水状 设束近1/3为柱状，射程中部1/3为散射状，其余外部1/3为雾化状，雾化密度与煤尘形成匹配，整体装置外包保温材料，冬季可继续使用。 洒水装置：安装喷淋洒水设施，共设4个喷头，分布于每个储煤棚四周，覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效降低煤尘的产生。喷淋洒水装置配有加热系统，防止冬季喷淋水结冰。 3）清洁运输 （1）外部运输 ①全部采用排放阶段为国六及以上的清洁运输车辆及新能源车辆进行运输； ②运输时，减速慢行，运输扬尘量可得到有效控制； ③运输汽车进出场前全面清洗轮胎、车身，并及时清扫路面，环评要求：应在厂区出入口处设置标准化的洗车平台； ④厂区地面道路已经全部进行水泥硬化，经常清扫和洒水，保持路面清洁度和相对湿度； ⑤通过设置绿化带来减少运输扬尘的排放，绿化面积为460m2。 （2）非道路移动机械 场内所有装载机等非道路移动机械满足《非道路移动机械污染防治技术政策》要求： ①厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或者使用新能源机械。 ②非道路移动机械安装排放在线诊断系统； ③加强在用非道路移动机械的排放检测和维修； ④研究建立在用非道路移动机械登记制度； ⑤加强非道路移动机械的噪声控制等。 4）监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划见下表。 表4-3 项目废气监测要求 序号 产污节点 监测点位 监测指标 最低监测频率 1 / 厂界无组织 颗粒物 1次/年 |
| --- | --- |

表4-4  本项目废气产排情况汇总

| 产污 环节 | 污 染 物 | 排 放 形 式 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放口基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/m³ | 工艺 | 工艺是否可行 | 收集 效率% | 去除率% | 废气风量 m³/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 /kg/h | 排放量 t/a | 高度/m | 内径/m | 温度 /K | 编 号 | 名称 | 类 型 | 地理坐标 |
| 道路运输扬尘 | 扬尘 | 无组织 | / | / | 厂区道路硬化+洒水抑尘+洗车平台 | 是 | / | 66 | / | / | / | 0.53 | / | / | / | / | / | / | / |
| 煤炭储存、装卸粉尘 | 粉尘 | 无组织 | 330.40 | / | 全封闭储煤场+地面硬化+洒水抑尘 | 是 | / | 99 | / | / | / | 3.30 | / | / | / | / | / | / | / |

|  | 二、运营期废水环境影响和保护措施 1、地表水环境影响分析 （1）W1：生活污水 本项目职工定员24人，生活用水主要为职工日常洗漱废水，产生量为1.34m3/d，污染物主要为CODcr、BOD5、SS，洗漱废水用于喷淋洒水，不外排，对周围的水环境造成影响较小。 （2）W2：洗车废水 本项目运输车辆清洗废水循环水量为4.99m3/d，废水中煤泥渣等物质，随意排放会污染周围水环境，为加大废水回用率，评价要求：本项目设置一座20mx4m半封闭式洗车平台，并配置30m3三级沉淀，车辆清洗废水经30m3三级沉淀后循环利用，不外排。 洗车台系统流程：车辆进入洗车台→自动冲洗→收集池→沉淀池→清水池→重新利用。 洗车台由控制设备、管道、增压泵、水处理设备、补水设备，洗车喷嘴等组成。洗车台需考虑冬季洗车系统运行所需保温及电伴热系统。 系统可以手动控制或自动控制。手动系统可在控制柜上手动启动水泵及冲洗阀门，此时喷嘴进行喷水清洗工作，清洗车辆完毕后，需手动关闭水泵及冲洗阀门；自动控制时通过微波感器来确定车辆进出洗车系统，通过程序控制水泵的启停及出口控制阀门启闭，从而实现对车辆冲洗自动控制。控制柜为室外型、不锈钢外壳、双层门设计，内有进口品牌PLC，可根据现场要求编写相关程序。 微波感器装在车辆入口侧，共设置不少于两组，间隔距离和设置高度自行合理设计，两组信号连锁，只有这两个信号均有的情况下才启动冲洗系统，防止人员等路过时误启动而被淋湿也避免了水泵启动次数。另外在冲洗出口处也安装一套微波传感器，可用于冲洗系统停止信号。 洗车台平面尺寸20m×4m，车道两侧各设置不低于3排喷嘴，车道底部各设置不低于4排喷嘴，相邻两组喷嘴间隔应不大于800mm。 喷嘴选用结构为直通结构，并无相关叶片等阻流附件，可最大减少污堵可能，并且冲击力也极强，为清洗提供了足够动能，喷嘴材质为316不锈钢，减少了磨损，提高了整体寿命。 清洗车道两侧需设不低于1.5米高挡水墙，防止喷水至车道外，浪费水源。 清洗车道需低于地面10mm，车道出口设一5~10米上坡道沥干区，也可回收部分车上滴下余水。 离心泵选用国内知名品牌的卧式离心泵，流量扬程应满足洗车系统冲洗用水的需要。共选用2台水泵，一用一备。 废水处理采用循环利用系统，设有一座容积30m3的水池（内部分为收集池、沉淀池和清水池3个，每个10m3，水池之间有溢流口相连）。 补水补给水管道采用DN50供水管，在清水池补水口处装一个浮球阀，浮球阀前装一个DN50手动蝶阀用于检修。当水池水位低于浮球阀时，浮球阀自动启动进行补水。 （3）W3：初期雨水 本次评价根据《给排水设计手册》中“太原工业大学采用数理统计法编制的暴雨强度和雨水流量公式”确定初期雨水收集池的容积。 因无保德县暴雨强度公式，故采用临近城市一一原平市的暴雨强度计算公式： q=1803.6（1+1.04Lg T）/（t+8.64）0.8 Q＝q·Ψ·S 其中：q—暴雨强度，L/s·ha； P—重现期，2a； t—降雨历时，15min； Q—雨水流量，L/s； Ψ—径流系数，取0.9； S—汇水面积，ha，取厂区面积0.62ha。 经计算，暴雨强度q＝188.59L/s·ha，则初期雨水量为95.31m3。在厂区南侧地势低洼处建设有1座容积为120m3初期雨水收集池，对厂区降雨后15min内的初期雨水进行收集；在初期雨水池前设置切换闸阀，15min后的雨水通过切换闸阀排出厂外。初期雨水经沉淀处理后用于厂区抑尘洒水，不外排。 三、运营期噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 本项目运营期主要产噪设备为装载机、运输车辆等，噪声在70-85dB（A）之间，本项目运营期噪声源强及减噪措施见下表。 表4-5 运营期室外主要噪声源及防治措施一览表 单位：dB（A） 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 运行时段 运输车辆 30t 85 定期保养、合理安排车流，限载限速，限制鸣笛 昼间 表4-6 运营期室内主要噪声源及防治措施一览表 单位：dB（A） 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 距室内边界距离/m 室内边界声级 运行时段 建筑物插入损失 建筑物外噪声 声压级 建筑物外距离 储煤棚 装载机 50型 90 厂房隔声，加强机械设备保养 5 72 昼间 20 52 1 2、声环境影响预测 1）环境噪声预测方法 本项目选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4–2021）中的噪声预测模式进行噪声预测。根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。为稳妥起见，本工程噪声预测衰减只考虑几何发散衰减，其余因素引起的衰减作为确保项目边界噪声达标的保障因素来考虑，每个噪声源均按点声源处理，其预测计算的基本公式为： |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | LA(r)=LA(r0)—Adiv 式中：LA(r)——距声源r处的等效声级，dB（A）； LA(r0)——参考位r0处的等效声级，dB（A）； Adiv——声波几何发散所引起的声级衰减量，dB(A)。即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为： Adiv=20lg(r/r0) 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： Leq总＝10lg（100.1Leqi） 式中：Leqi——第i个声源对某预测点的等效声级。 2）噪声预测结果及评价 根据噪声源分布情况，预测计算得到拟建工程投产后各厂界噪声监测点的噪声贡献值，其中运输车辆按最多2辆车同时运行进行预测，预测结果见表4-7。 表4-7 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 监测点位 昼间 预测值dB(A) 标准值dB(A) 东厂界 53.1 60 北厂界 52.8 60 西厂界 56.7 60 南厂界 55.4 60 根据上述预测结果可以看出，本项目运营后厂区噪声源对厂界四周有不同程度的影响，厂界东、南、西、北侧噪声预测值在52.8-56.7dB（A）之间，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 3、噪声污染防治措施 为减轻对周围环境的影响，环评要求采取以下措施： 1）运输车辆禁止超载超速行驶；合理安排运行时间，严禁中午12：00—14：00、夜间22：00—次日6：00 经过前述噪声保护目标；其它时间经过运输路线敏感目标时限速行驶（≤30km/h），禁止鸣笛，文明有序通过。 2）生产区与生活办公区分开布设，并考虑地形、声源方向性、噪声强弱等因素，利用地形、辅助厂房等阻挡噪声的传播。 3）平时生产中加强对运输车辆维修保养，确保其处于良好的运转状态，杜绝因不正常运转时产生的高噪声现象。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》，本项目噪声监测计划见表4-8。 表4-8 噪声监测要求 序号 监测点位 监测因子 监测频次 备注 1 项目四周厂界 等效连续A声级 1次/季度 委托监测 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目产生的固体废物包括危险废物及生活垃圾，具体情况见表4-9。 表4-9 项目固废产生产生情况汇总表 序号 固体名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 处置方式 1 沉淀煤泥 一般固废 / 20 自然晾干后全部作为产品一起外售 2 生活垃圾 / 3.6 厂内设置垃圾桶，定期清运，委托环卫部门统一处理 3 废矿物油 危险废物 900-214-08 0.2 分类收集于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理处置 废油桶 危险废物 900-047-49 0.5 1）S1：沉淀煤泥 本项目洗车平台沉淀池、初期雨水收集池底部会产生少量煤泥，类比同类项目，沉渣产生量为20t/a，定期清理自然晾干后暂存于储煤棚，然后全部作为产品一起外售。 2）S2：生活垃圾 职工办公产生的生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计，本项目职工定员24人，生活垃圾产生量为3.6t/a，厂内设置2个封闭式垃圾桶，定期清运，委托当地环卫部门进行统一处置。 3）S3：危险废物 （1）机械维修过程产生的废矿物油、废油桶 为了维护设备的正常运行，各生产设备需定期维护。维护过程中会产生废矿物油及废油桶等。根据类比同类型企业，废矿物油产生量约为0.2t/a、废油桶产生量约为0.5t/a，按《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油、废油桶属国家危险废物名录中HW08废矿物油与含矿物油废物，废矿物油废物代码，900-214-08；废油桶废物代码，900-249-08。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》本项目危险废物情况汇总如下： 表4-10 危险废物汇总样表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 0.2t/a 设备润滑、维修 液态 矿物油 油脂 1年 T，I 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 2 废油桶 900-047-49 0.5t/a 盛装废油等 固态 矿物油 油脂 1年 T，I 评价要求建设单位在厂区东北侧设1座全封闭钢结构危废暂存间，面积为20m2，内部设置围堰，地面进行防渗，危险废物分类收集后分区暂存，定期交有资质单位回收处置。建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-11 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 分区 面积（m2） 贮存 方式 贮存 能力 该暂存区可储存危废周期 1 废矿物油 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 0.2t/a 10 密闭 桶装 1.0t 1年 2 废油桶 900-249-08 0.5t/a 10 / 1.0t 1年 （2）危险废物贮存场所能力可行性分析 本项目废矿物油产生量为0.2t/a，废油桶产生量为0.5t/a，废矿物油贮存在25kg密封桶（规格Φ0.38m×0.48m）内，约8桶，废油桶产生量共20桶（包含贮存废矿物油的8桶），分区暂存，评价要求建设单位每年对暂存区内废矿物油、废油桶处置一次，确保暂存间储存能力满足要求。 综上，本项目危险废物暂存间贮存能力满足要求。 （3）危废暂存间标注化建设内容 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求在厂区东北侧建设了一座20m2的危废暂存间，具体要求如下： ① 危险废物要分类储存在坚固的容器内在危废暂存间内堆放；容器上应贴上符合危险废物种类的相应标签。 ② 暂存间地面与裙角要用坚固的防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）。 ③ 贮存场设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识，并在贮存场周围显著处标记“严禁烟火”的禁示牌。 ④ 危险废物贮存容器应当符合标准，必须完好无损，装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤ 厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接受单位等。 ⑥ 危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。 ⑦ 根据国务院令第 344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章、运输单位核实验收签字。 建设单位严格采取上述措施后，危险废物贮存过程对环境造成影响很小。 危废暂存间标识见下图： 五、地下水和土壤环境影响分析 1、天桥泉域 本项目拟建厂址位于忻州市保德县孙家沟镇苇树局村东侧0.35km，在天桥泉域范围内，但不在天桥泉域重点保护区及岩溶裸露区，距离重点保护区约19km。 2、水源地 （1）乡镇水源地 本项目运营期无废水外排且距离水源地较远，不会对其产生影响，本项目距离最近的乡镇水源地为西南侧3.61km处的孙家沟集中供水水源地。 3、地下水环境保护措施 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则。 （1）源头控制 本项目源头控制措施主要体现在厂区用水做到节能减排，合理控制污水排放量。 （2）分区防控 根据不同区域防渗要求，将本项目区域分为重点防渗区、一般防渗区与简单单防渗区。 重点防渗区为危废暂存间，地地面采用刚性防渗结构，场地要求硬化，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）。 一般防渗区为洗车平台沉淀池、初期雨水收集池、储煤棚，在场地内黏土防渗层的基础上设置混凝土地面，采用原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→15cm混凝土。 简单防渗区为办公生活区及其它区域（除绿化），均进行地面硬化。 采用以上严格措施后，本项目不会因物料的堆放及污水排放而造成地下水的影响。 表4-12 区域防渗划分表 防渗要求 区域 防渗措施及技术要求 重点污染防治区 危废暂存间 地面采用刚性防渗结构，场地要求硬化，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s） 一般污染防治区 洗车废水沉淀池、初期雨水收集池、储煤棚 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→15cm混凝土 简单污染防治区 办公生活区及其他场区地面 硬化 4、小结 综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本项目不会对地下水造成直接影响，本建设项目地下水环境影响可以接受。 六、生态环境影响分析 环评要求除绿化及生产生活用房外，厂区全部硬化。 绿化是环境保护、水土保持和恢复生态环境的重要措施之一，绿化工程是人工植被过程，首先应考虑符合当地的生态条件，因地制宜建立自我存在和稳定的植被，如选择当地树种、草种、草本或木本、乔木或灌木的选择应符合当地水分供应条件，注重生态环境效益。此外绿化工程还应与美化，与建设相结合，并注意符合工程保护的要求。评价通过对厂区总平面布置图分析，充分考虑到了利用建筑物四周的空闲地带、道路两侧空地和厂界四周进行绿化，选择抗尘树种，并配植少量的花卉、草皮等植物，在路旁种植小乔木、灌木和绿篱，绿化面积为460m2。 七、环境风险 1、有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 本项目涉及的危险物质主要为废矿物油，分布在危废暂存间中，存在危险因素主要为储存设备腐蚀、老化、员工违章操作等引起危险物质事故泄漏及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放及中毒。 2、环境风险防范措施 （1）配备相应的劳动防护用品，存放位置根据其工作活动范围合理布置。 （2）编制突发环境事件应急预案，并定期演练。 （3）项目厂区采取分区防渗措施，并提出了相应的污染防治措施，防止对地下水、土壤造成不利影响。 在落实有效的环境风险措施后，本次评价认为项目环境风险可降至可防控水平。 八、环保投资概算 本项目投资1600万元，环保投资主要为废气处理、废水处理、噪声治理、固废治理及危险废物处理，投资约29万元，环保投资占总投资的1.81%。本项目环保措施及环保投资一览表见下表。 表4-13 工程环保投资一览表 类别 项目 设施及工艺 预期治理效果 投资 （万元） 废气 道路运输扬尘 车辆限制超载，采用密闭运输；厂区道路硬化，采用国六以上排放标准的车辆；路面定期清扫、洒水降尘；出厂车辆进行轮胎清洗 执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021） 1.0mg/Nm³ 1.0 煤炭储存、装卸粉尘 原料运输均采用密闭厢车。设全封闭储煤场，地面做硬化、防渗处理，内安装一套集成的可覆盖全库的喷淋洒水装置，进行洒水抑尘，并设置一台雾炮机。自动喷淋用于煤堆的日常洒水抑尘，装卸时启动雾炮机，尽量缩小装卸时的高差 11.0 废水 生活污水 生活区设有旱厕，员工洗漱废水用于喷淋洒水，不外排 不会对水环境造成不良影响 -- 运输车辆清洗废水 厂区出入口建设一座20mx4m全自动封闭式洗车平台，洗车平台配套容积30m3三级沉淀池，沉淀后循环使用，不外排 8.5 跑冒滴漏水 四周设置收集渠，汇入收集井，经沉淀处理，回用于抑尘洒水 1.0 初期雨水 厂区南侧地势低洼处建设有1座容积为120m3初期雨水收集池，初期雨水经沉淀处理后用于厂区抑尘洒水，不外排 1.0 固废 一般固废 沉淀煤泥 定期清理，自然晾干后暂存于储煤棚，然后全部作为产品一起外售 不会对环境造成固废污染 -- 生活垃圾 厂内设置垃圾桶，定期清运，委托环卫部门统一处理 不会对环境造成固废污染 0.5 危险废物 废矿物油、废油桶 厂区东北侧建设一座20m2的危废暂存间，分类收集于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理处置 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 5 噪声 车辆运输 厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 1.0 生态 绿化 -- -- -- 合计 29 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 道路运输扬尘 | 颗粒物 (无组织） | 车辆限制超载，采用密闭运输；厂区道路硬化，采用国六以上排放标准的车辆；路面定期清扫、洒水降尘；出厂车辆进行轮胎清洗 | 执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021） 1.0mg/Nm³ |
|  | 煤炭储存、装卸粉尘 | 颗粒物 (无组织） | 原料运输均采用密闭厢车。设全封闭储煤场，地面做硬化、防渗处理，内安装一套集成的可覆盖全库的喷淋洒水装置，进行洒水抑尘，并设置一台雾炮机。自动喷淋用于煤堆的日常洒水抑尘，装卸时启动雾炮机，尽量缩小装卸时的高差 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | 洗漱废水 | 员工洗漱废水用于喷淋洒水，不外排 |
|  | 洗车平台 | 运输车辆清洗废水 | 厂区出入口建设一座20mx4m全自动封闭式洗车平台，洗车平台配套容积30m3三级沉淀池，沉淀后循环使用，不外排 |
|  | 储煤棚 | 跑冒滴漏水 | 四周设置收集渠，汇入收集井，经沉淀处理，回用于抑尘洒水 |
|  | 初期雨水收集池 | 初期雨水 | 厂区南侧地势低洼处建设有1座容积为120m3初期雨水收集池，初期雨水经沉淀处理后用于厂区抑尘洒水，不外排 |
| 声环境 | 车辆运输 | 噪声 | 厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 沉淀煤泥 | 定期清理，自然晾干后暂存于储煤棚，然后全部作为产品一起外售 |
|  | 生活垃圾 | 厂内设置垃圾桶，定期清运，委托环卫部门统一处理 |
|  | 危险废物 | 废矿物油、废油桶 | 厂区东北侧建设一座20m2的危废暂存间，分类收集于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区硬化，分区防渗，对沉淀池以及危废暂存间进行重点防渗 |
| 生态保护措施 | 加强绿化，厂区绿化460㎡，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用美化环境。 |
| 环境风险 防范措施 | 1、编制突发环境事件应急预案和危险废物管理风险应急预案，并定期演练；2、分区防渗；3、配备相应的劳动防护用品。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、制定完善的环境管理规章制度；2、完善各项环保手续；3、按照监测计划定期开展监测；4、采用适当的方式进行信息公开。 |

# 六、结论

一、结论 保德县鑫源聚储煤有限公司新建年存储70万吨煤场建设项目符合国家相关产业政策，符合国家“三线一单”的管控原则，所排污染物能实现达标排放，厂址选择可行。建设单位应按环评提出的污染防治措施严格执行，加强环境管理。在此前提下，本项目的建设从环保角度讲是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCs | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀煤泥 | / | / | / | 20t/a | / | 20t/a | 20t/a |
| 生活垃圾 | / | / | / | 3.6t/a | / | 3.6t/a | 3.6t/a |
| 危险废物 | 废矿物油、废矿物油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

储煤棚

进厂道路

化验室

储煤棚

新鲜水

洗车用水

三级沉淀池

1.13

1.13

4.51

0.35

生活用水

0.07

道路洒水

0.49

0.28

绿化用水

4.51

0.49

0.49

喷淋洒水

22.12

22.4

0.6

0.6

非采暖期24.69

采暖期24.09

非采暖期

图2-2  工艺流程及产排污环节图

注：M  1:1；字体为黑体字；底色为醒目的桔黄色